附件1：

| 翰林学院中央空调面积表 |
| --- |
| 名称 | 面积/m² | 备注 |
| 学生食堂 | 11814.69m² | 共计3层 |
| 高层公寓宿舍8 | 13450.24m² | 共计16层 |
| 高层公寓宿舍9 | 13450.24m² | 共计16层 |
| 教学楼南楼 | 1455.6m² | 共计2层 |
| 教学楼北楼 | 7495m² | 共计5层 |
| 药理实验楼 | 1590.8m² | 共计3层 |
| 医学实验楼实训中心 | 12496m² | 共计5层 |
| 10.11.12学生公寓 | 23478m² | 每栋18层 |
| 图书馆 | 33003.09m² | 共计5层 |
| 行政楼 | 10423.88m² | 共计8层 |
| 药学实验楼.解剖楼 | 4174m² | 共计3层 |
| 翰林学院中央空调合计面积为132823.54平方米 |

附件2：

| 泰州翰林学院中央空调清洗维统计单 |
| --- |
| 名称 | 风机台数 | 单位 | 风机盘管 | 吊顶式大风机 | 立式风机 | 卧式风机 | 新风机 | 备注 |
| 食堂空调吊顶式风机盘管 | 21 | 台 |  | 21 |  |  |  |  |
| 食堂空调空调新风机组 | 6 | 台 |  |  |  |  | 6 |  |
| 食堂空调风机盘管 | 37 | 台 | 37 |  |  |  |  |  |
| 学生高层宿舍8-9# 风机盘管 | 720 | 台 | 720 |  |  |  |  |  |
| 学生高层宿舍8-9# 新风机 | 64 | 台 |  |  |  |  | 64 |  |
| 综合教学楼一、吊式风机 | 8 | 台 |  | 8 |  |  |  |  |
| 综合教学楼二、吊式风机 | 8 | 台 |  | 8 |  |  |  |  |
| 综合教学楼二、风机盘管 | 86 | 台 | 86 |  |  |  |  |  |
| 合教学楼、新风机 | 4 | 台 |  |  |  |  | 4 |  |
| 医务室五层实验楼、风机盘管 | 47 | 台 | 47 |  |  |  |  |  |
| 医务室五层实验楼、新风机 | 3 | 台 |  |  |  |  | 3 |  |
| 医务室五层实验楼、风机盘管 | 186 | 台 | 186 |  |  |  |  |  |
| 医务室五层实验楼、新风风机 | 5 | 台 |  |  |  |  | 5 |  |
| 医学实验楼、风机盘管 | 62 | 台 | 62 |  |  |  |  |  |
| 医学实验楼、新风风机 | 6 | 台 |  |  |  |  | 6 |  |
| 医学高楼、解剖楼风机盘管 | 71 | 台 | 71 |  |  |  |  |  |
| 医学高楼、解剖楼新风机 | 6 | 台 |  |  |  |  | 6 |  |
| 行政楼、吊式新风机 | 17 |  |  |  |  |  | 17 |  |
| 行政楼、风机盘管 | 12 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |
| 行政楼、风机盘管 | 54 | 台 | 54 |  |  |  |  |  |
| 行政楼、风机盘管 | 51 | 台 | 51 |  |  |  |  |  |
| 行政楼、风机盘管 | 38 | 台 | 38 |  |  |  |  |  |
| 图书馆、吊顶式空调 | 11 | 台 |  | 11 |  |  |  |  |
| 图书馆、吊顶式空调 | 43 | 台 |  | 43 |  |  |  |  |
| 图书馆、吊顶式空调 | 90 | 台 |  | 90 |  |  |  |  |
| 图书馆、吊顶式空调 | 24 | 台 |  | 24 |  |  |  |  |
| 图书馆、吊顶式空调 | 1 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 图书馆、风机盘管 | 14 | 台 | 14 |  |  |  |  |  |
| 图书馆、风机盘管 | 6 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 图书馆、风机盘管 | 23 | 台 | 23 |  |  |  |  |  |
| 图书馆、风机盘管 | 22 | 台 | 22 |  |  |  |  |  |
| 图书馆、风机盘管 | 4 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 图书馆、风机盘管 | 3 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 图书馆、新风机吊式机组 | 25 | 台 |  |  |  |  | 25 |  |
| 图书馆、新风机卧式机组 | 2 | 台 |  |  |  | 2 |  |  |
| 图书馆、新风立式机组 | 5 | 台 |  |  | 5 |  |  |  |
| 10、11、12、学生宿舍风机盘管 | 1050 | 台 | 1050 |  |  |  |  |  |
| 10、11、12、学生宿舍新风机 | 54 | 台 |  | 54 |  |  |  |  |
| 累计 | 2889 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计台数 | 2889 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 注明：总共计空调总台数2889台 |

附件3：

| 空调水处理监测质量指标 工业设备化学清洗质量标准，具体为： 除垢率>90%(现场监测为准) 碳钢腐蚀率≤6g/（㎡·h） 铜、不锈钢腐蚀率≤2g/（㎡·h） 日常水质保养技术指标：参照“GB50050－95”国家标准，具体为： ① 碳钢年腐蚀率小于0.125mm/a ② 铜年腐蚀率小于0.005mm/a ③ 保养要达到的主要水质指标： |
| --- |
| 技术指标 | 密闭系统控制范围 | 敞开系统控制范围 |
| pH | 8.0～10.0 |  |
| 总硬度（以CaCO3计） | <200mg/L |  |
| 钙硬度（以CaCO3计） | <100mg/L |  |
| 总溶固 | <2500mg/L |  |
| 浊度（NTC） | <20 |  |
| 总铁 | <1.5mg/L |  |
| 总铜 | <0.2mg/L |  |
| 细菌总数 | <1×104个/ml |  |